## Slide 1: Tema 2.3 Esterilización y preparación de material y medios de cultivo
Microbiología experimental | Micro Exp. |https://www.facebook.com/profile.php?id=100010129183459 Dudas y sugerencias Inbox

## Slide 2: ESTERILIZACIÓN
Es el proceso mediante el cual se destruyen todas las formas de vida de un objeto, medio o superficie.
(células vegetativas y esporas)
Notes: Esta es la pregunta a la que da respuesta el experimento

## Slide 3: Métodos de esterilización
Agente esterilizante | Método | Equipo utilizado | Condiciones de esterilización | Mecanismo de acción | Uso | Controles | Imagen
Calor | Calor húmedo | Autoclave | 121°C/1.1 kg/cm2 (15lb/in2), 15-20 min | Coagulación de proteinas, inactivacion de enzimas | La mayor parte de los medios de cultivo, soluciones acuosas,ropa de quirofano, cultivos que se desecharán | Biológico:Esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC-9273. Físicoquimicos: Cinta testigo,temperatura,presion | 
 | Calor seco | Horno | 180°C/1h | Oxidación de componentes celulares, Inactivación de enzimas,desnaturalización de proteinas, | Cristaleria limpia y seca: pipetas, cajas de petri, instrumentos quirúrgicos | Biológico: Esporas de Bacillus subtilis ATCC-9273. Bacillus atrophaeus ATCC 9372 Físicoquímicos: Cinta testigo, | 
 | Incineración | Incinerador | 950-1200°C/ 2-4 s | Oxidación completa de la materia orgánica | Materiales contaminados, desechos hospitalarios y cadáveres de animales | Físicoquímicos: Temperatura de incineración | 
 | Flama directa | Mechero, incinerador eléctrico | 950-1200°C/ 2-4 s | Oxidación completa de la materia orgánica | Asas, espátulas y materiales contaminados | NA | 

## Slide 4
Agente esterilizante | Método | Equipo utilizado | Condiciones de esterilización | Mecanismo de acción | Uso | Controles | Imagen
Filtración | Flujo laminar de aire | Campanas de flujo laminar HEPAVECOFLOW | Poro <0.22 µm | Exclusión por tamaño | Área aséptica para siembra de microorganismos | NA | 
 | Membrana de filtración | Membrana de filtración | Poro 0.22-0.45- µm | Exclusión por tamaño | Medios de cultivo con componentes termolábiles | Biológico: Brevindimonas diminuta ATCC 19146 | 
Radiaciones | Radiaciones ionizantes | Fuente de rayos X 60Co | Formación de radicales hidroxilo que lesionan macromoléculas-ADN | Producción de radicales libres | artículos desechables, jeringas, ropa quirurgica | NA | 
Agentes químicos | Oxido de etileno (oxirano) |  | %H=33%/3 h | Destrucción enzimatica | Articulos desechables, jeringas de plastico, instrumentos voluminoss | Biológico: Bacillus atrophaeus ATCC 9372 | 

## Slide 5: Indicadores químicos
Cinta testigo
Tiras reactivas

## Slide 6: NUTRICIÓN MICROBIANA Y DISEÑO DE MEDIOS DE CULTIVO

## Slide 7: MEDIO DE CULTIVO
Mezclas de agua, sustancias orgánicas y/o inorgánicas que contienen todos los nutrientes necesarios en cantidades apropiadas a los requerimientos específicos de aquellos microorganismos que se desea propagar o cultivar:
CHONPS
Notes: Esta es la pregunta a la que da respuesta el experimento

## Slide 8: LOS COMPONENTES DE LA CÉLULA: AGUA EL MACRONUTRIMENTO ESENCIAL PARA LA VIDA
Agua
70% AGUA

## Slide 9: MACRONUTRIMENTOS Y MICRONUTRIMENTOS
Composición macromolecular de una célula
Macromolécula
% Peso seco
Proteínas
Lípidos
Polisacaridos
Lipopolisacaridos
DNA RNA
Elementos esenciales % Peso seco:
Macronutrimentos
Esenciales para todos los microorganismos: Macronutrimentos
Cationes y aniones esenciales para la mayoría: Macronutrimentos
Metales traza: esenc, para algunos microorg.: Micronutrimentos
Usados para funciones especiales
No esenciales, pero metabolizables
NO esenciales, NO metabolizables
(Mandigan et al, 2015)
(Mandigan et al, 2015)

## Slide 10: MICRONUTRIMENTOS
Son elementos necesarios en muy baja concentración, con frecuencia no es necesario añadirlos a los medios de cultivo.
FACTORES DE CRECIMIENTO
Compuestos orgánicos que se necesitan en muy pequeñas cantidades y solo por algunas células. Pueden ser vitaminas, aminoácidos, purinas y pirimidinas
(Mandigan et al, 2015)

## Slide 11: FUENTE DE CARBONO
AUTOTROFOS: FIJACIÓN DE CO2
HETERÓTROFOS: METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS Y PROTEINAS
Lactosa
Glucosa
Sacarosa
Manitol
Aminoacidos
Proteinas
Extractos
Infusiones

## Slide 12: FUENTES DE NITRÓGENO
Quimioautótrofos nitrosantes (Nitrosomonas sp.)
Quimioautótrofos nitrificantes (Nitrobacter sp.)
(Pseudomonas sp.)
4
Fijadores de nitrógeno o diazotrofas (Rhizobium sp., Azotobacter sp.)
Inorgánicas
Orgánicas
Peptonas
Tripteina.
Proteinas
Aminoácidos
Ácidos nucleicos
Extractos
Algunas infusiones
*Usualmente también son
Fuentes de C orgánico

## Slide 13: CLASIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
FUENTE DE CARBONO
FUENTE DE ENERGÍA
FACTORES DE CRECIMIENTO

## Slide 14: FUENTE DE CARBONO: AUTOTROFÍA VS HETEROTROFÍA MIXOTROFÍA
FUENTE DE ENERGÍA FOTOTROFÍA VS QUIMIOTROFÍA
FUENTE DE CARBONO
AUTO- : INORGÁNICA
HETERO- : ORGÁNICA
MIXO- : INORGÁNICA/ORGÁNICA
FUENTE DE ENERGÍA
FOTO- : LUZ
QUIMIO-: REACCIONES REDOX
QUIMIOORGANO-: REACCIONES REDOX MEDIANTE COMPUESTOS ORGÁNICOS
QUIMIOLITO- : REACCIONES REDOX CON COMPUESTOS INORGÁNICOS

## Slide 15: CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE C Y DE ENERGÍA
Fuente de energía
Reacciones redox compuestos químicos
Quimiotrofos
Fuente de energía de carbono orgánico: Quimiorganótrofos
Compuestos orgánicos
Quimioorganoheterótrofos
:Hongos-levaduras
Bacterias
Escherichia coli
Geobacillus sterothermophilus
CO2
Quimioautótrofos
Nitrobacter sp.
Nitrosomonas sp.
Fuentes inorgánicas de energía y carbono
Quimiolitótrofos
Acidithiobacillus ferroxidans
Luz
Fotótrofos
Fuente de carbono
CO2
Fotoautótrofos:
Algas y cianobacterias
Arthrospira sp.
Compuestos orgánicos
Fotoheterótrofos:
Rhodobacter sp..
Fuente de carbono
Mixótrofos
Euglena sp.

## Slide 16: Fuentes de carbono para heterótrofos
Fuentes primarias:
Químicamente menos complejas fácilmente metabolizables
Fuentes secundarias:
Químicamente más complejas, usualmente asociadas a proteínas

## Slide 17: CLASIFICACIÓN POR NECESIDAD DE FACTORES DE CRECIMIENTO
Factores de crecimiento
Protótrofos
Auxótrofos
Cubre sus totalmente sus necesidades con fuente de C principal
Requiere nutriente esencial externo

## Slide 18: Diseño de medios de cultivo

## Slide 19
MEDIO DE CULTIVO: SOLUCIÓN NUTRITIVA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LOS MICROORGANISMOS.
TODOS DEBEN TENER PRESENCIA DE CHONPS Y CUMPLIR REQUERIMENTOS ESPECIALES

## Slide 20: PROBLEMA 1
Después de haber conseguir tu título y cédula profesional en la facultad de química, te contrata la empresa “Environmental research”, la cual ha descubierto el potencial de un microorganismo del suelo para obtener un rendimiento del 200% en el cultivo del maíz y frijol, por lo cual te pide extraerlo de una muestra de suelo y cultivarlo en un medio de cultivo adecuado a fin de reproducirlo y poderlo comercializar entre un grupo de agricultores como biofertilizante.
Propón la composición de un medio de cultivo adecuado para el cultivo de éste microorganismo, sabiendo que se trata de una bacteria QUIMIOHETERÓTROFA con AUXOTROFÍA a la vitamina B7.
Adicionalmente se encontró que la asociación del microorganismo anterior con otro, que fue identificado como un microorganismo FOTOAUTÓTROFO mejora su rendimiento.
Propón la composición de un medio de cultivo adecuado para el cultivo de éste microorganismo.

## Slide 21: Propuesta
BACTERIA QUIMIOHETERÓTROFA con AUXOTROFÍA a la vitamina B7.
FOTOAUTÓTROFO
COMPONENTES
Fte de H y O: Agua.
Fte de H: Proteinas=aminoácidos/carbohidratos
Fte de C y E= Sacarosa/Glucosa.
Fte de N y S=Peptona (Cisteina).
Fte de P: Fosfolipido (Infusión de Cerebro/Corazón).
Fte de Biotina. (vitamina B7)
COMPONENTES
Fte H y O: Agua
Fte de C: Dióxido de C
Fte de N: Sulfato de amonio/nitrato de potasio.
Fte de S: Sulfato de amonio/sulfite, tiosulfato, sulfuro de sodio.
Fte de P: H2PO4-/HPO42-, capacidad amortiguadora alrededor de pH=7.2
HAZ TU PROPUESTA.

## Slide 22: CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MEDIOS DE CULTIVO
Clasificación de medios de cultivo
Estado físico
Sólidos
Semisólidos
Composición
Sintéticos o definidos
Aplicación
Líquidos
Naturales o complejos
Selectivos
De enriquecimiento
Enriquecidos
Diferenciales
De mantenimiento
Notes: Esta es la pregunta a la que da respuesta el experimento

## Slide 23: Clasificación según su estado físico:
Líquidos
  Caldos, no tienen agar
  Sirven para homogeneizar mezclas de microorganismos, enriquecer cultivos y rehidratar cepas liofilizadas
Semisólidos
Se adiciona agar 0.4-0.8%,
Se emplea para evaluar movilidad
Sólidos
Se adiciona agar 1.3-2.0 %
Se utiliza para aislar microorganismos: colonias aisladas o conservar microorganismos
Agar: carbohidrato de galactanas- algas marinas Gelidium.
AGENTE GELIFICANTE
Notes: Resuma la investigación entre tres y cinco puntos.

## Slide 24: Clasificación según composición: definido o complejo
Sintéticos
  Composición químicamente definida
Naturales o complejos
    Composición química desconocida
    Elaborados a partir de ingredientes de naturaleza compleja: extractos de carne, levadura, peptonas,etc

## Slide 25: Clasificación según su aplicación
Selectivos
  Son aquellos que favorecen el desarrollo de un microorganismo y suprimen el crecimiento de otros.
  Uso de inhibidores:
    Sales biliares.
    Detergentes.
    pH, Alta dextrosa, alto NaCl (>7%)
    Algunos colorantes: cristal violeta, rosa de bengala.
Diferenciales
  Contienen sustancias nutritivas o indicadoras que ponen de manifiesto alguna actividad metabólica del microorganismos que es diferente a la de los demás
  Uso de indicadores.
    Ácido-base: azul de bromotimol, rojo neutro, purpura de bromocresol,
    Complejantes: eosina-azul de metileno.
De mantenimiento
  Para preservar la viabilidad de las células de un cultivo, contiene concentraciones muy limitadas de nutrientes
Notes: Resuma la investigación entre tres y cinco puntos.

## Slide 26: Clasificación según su aplicación
Enriquecimiento
    Son aquellos que favorecen la multiplicación y aumento o enriquecimiento celular de un grupo de microorganismos con características específicas
Enriquecidos
  Son aquellos que permiten el desarrollo de microorganismos heterótrofos exigentes, son químicamente complejos.
Para la cuantificación
  Para determinar la cantidad de microorganismos y calidad microbiológica de productos
Caldo lactosado
Bilis verde brillante
Agar gelosa sangre
Agar cuenta estándar
Notes: Resuma la investigación entre tres y cinco puntos.

## Slide 27: Otros componentes comunes en los medios de cultivo
NaCl <1% se utiliza para regular presión osmótica: Solución salina isotónica 0.9%
KHPO4/KH2PO4. Buffer para mantener pH. Fuente de fosfatos

## Slide 28: PROBLEMA 2 Identifica los componentes y clasifica el medio de cultivo
Agar EMB
Agar TSA
Medio Chu No. 10

## Slide 29: Problema 2 A- Identifica función de componentes y clasifica los medios de cultivo
Sintéticos
  Composición químicamente definida
Naturales o complejos
    Composición química desconocida
    Elaborados a partir de ingredientes de naturaleza compleja: extractos de carne, levadura, peptonas,etc

## Slide 30: TAREA Análisis de medios de cultivo: Infografía de análisis de medio,clasificación, uso e imágenes de resultados
Equipo | Medio de cultivo
01 | Agar ENDO
02 | Agar papa dextrosa
03 | Agar CLED
04 | Agar TCBS
05 | Agar Hinton Müller
06 | Agar Bilis Rojo Violeta Lactosa (ISO)
07 | Agar Sulfito Bismuto
08 | Agar XLD
09 | Caldo lactosado bilis verde brillante
10 | Agar MRS
11 | Agar Columbia sangre
12 | Agar Manito Sal
13 | Agar EMB Levine

## Slide 31: TABLA DE APOYO PARA ANÁLISIS DE MEDIOS DE CULTIVO
ANALISIS DE MEDIO DE CULTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Medio | Composición | Fuentes de C | Fuentes de N | Inhibidor | Indicador | Clasificación de medio de cultivo (composición, edo físico, aplicación) | Condiciones de incubación | Interpretación | Microorganismos control
Realiza el análisis de los siguiente medios de cultivo rellenando los rubros de la tabla que se presenta abajo
Agar TSA
Agar Chocolate
Agar papa dextrosa (PDA)
Agar manitol sal (MSA)
Caldo BHI
Caldo lactosado bilis verde brillante (CLBVB)
Agar citrato de Simmons
Medio SIM
Agar McConkey
Agar EMB
Caldo manitol rojo de fenol

## Slide 32: Criterios de evaluación: Contenido, diseño y ortografía

## Slide 33: PLANEACIÓN
Revisión de la hoja de preparación del medio brindada por el proveedor, se puede consultar online
Si se tiene el recipiente, en la etiqueta vendrán la composición e instrucciones de preparación
Principio de aplicación
Nombre
Composición
Instrucciones de preparación
Almacenamiento
Inoculación e incubación

## Slide 34: INFORMACIÓN ADICIONAL
Interpretación de resultados
Controles de calidad
Precauciones
Referencias

## Slide 35: PLANEANDO LA PREPARACIÓN DE CALDO BHI
Requiero preparar 100 tubos de 16x150 con 5 mL de caldo BHI.
¿Cuánto medio deshidratado debo pesar? ¿Qué volumen debo medir?
*Consideramos despreciable el volumen asociado al polvo deshidratado, por tanto,
1 L de agua+polvo =1L de medio de cultivo
Usualmente los cálculos suelen realizarse considerando un 10% de exceso debido a que puede haber perdidas por evaporación al final de la esterilización y a la depreciación del volumen del medio deshidratado.
Realiza el análisis de funcionalidad de componentes

## Slide 36: PLANEANDO LA PREPARACIÓN DE CALDO BHI
Requiero preparar 100 tubos de 16x150 con 5 mL de caldo BHI.
¿Cuánto medio deshidratado debo pesar? ¿Qué volumen debo medir?
*Consideramos despreciable el volumen asociado al polvo deshidratado, por tanto,
1 L de agua+polvo =1L de medio de cultivo
Usualmente los cálculos suelen realizarse considerando un 10% de exceso debido a que puede haber perdidas por evaporación al final de la esterilización y a la depreciación del volumen del medio deshidratado.
Realiza el análisis de funcionalidad de componentes

## Slide 37: Ahora requiero preparar 300 tubos de 13X100 con 3 mL de medio BHI semisólido
¿Cuánto peso de polvo?
¿Cuánto peso de AGAR?
¿Cuánto mido de agua desionizada?
Considerando que en tu laboratorio únicamente tienen el medio deshidratado para preparar caldo y agar bacteriológico
Calculo de peso del medio deshidratado
Calculo de agar para convertirlo en medio semisólido (0.8%)

## Slide 38: Ahora requiero preparar 300 tubos de 13X100 con 3 mL de medio BHI semisólido
¿Cuánto peso de polvo?
¿Cuánto peso de AGAR?
¿Cuánto mido de agua desionizada?
Considerando que en tu laboratorio únicamente tienen el medio deshidratado para preparar caldo y agar bacteriológico
Calculo de peso del medio deshidratado
Calculo de agar para convertirlo en medio semisólido (0.8%)

## Slide 39: Ahora requiero hacer 50 tubos inclinados de 13X100 con 3 mL de medio BHI sólido (agar BHI)
¿Cuánto peso de polvo?
¿Cuánto peso de AGAR?
¿Cuánto mido de agua desionizada?
Calculo de agar para convertirlo en medio sólido (2%)
Calculo de peso del medio deshidratado
Considerando que en tu laboratorio únicamente tienen el medio deshidratado para preparar caldo y agar bacteriológico

## Slide 40: Ahora requiero hacer 50 tubos inclinados de 13X100 con 3 mL de medio BHI sólido (agar BHI)
¿Cuánto peso de polvo?
¿Cuánto peso de AGAR?
¿Cuánto mido de agua desionizada?
Calculo de agar para convertirlo en medio sólido (2%)
Calculo de peso del medio deshidratado
Considerando que en tu laboratorio únicamente tienen el medio deshidratado para preparar caldo y agar bacteriológico

## Slide 41: Ahora requiero hacer 50 tubos inclinados de 13X100 con 3 mL de medio BHI sólido (agar BHI)
¿Cuánto peso de polvo?
¿Cuánto peso de AGAR?
¿Cuánto mido de agua desionizada?
Calculo de agar para convertirlo en medio sólido (2%)
Calculo de peso del medio deshidratado
Considerando que en tu laboratorio únicamente tienen el medio deshidratado para preparar caldo y agar bacteriológico

## Slide 42: EJERCICIO Ahora requiero preparar 20 cajas de Petri con 20 mL de medio BHI sólido (agar BHI)
¿Cuánto peso de polvo?
¿Cuánto peso de AGAR?
¿Cuánto mido de agua desionizada?
Calculo de peso del medio deshidratado
Calculo de agar para convertirlo en medio sólido (2%)
Considerando que en tu laboratorio únicamente tienen el medio deshidratado para preparar caldo y agar bacteriológico

## Slide 43: EJERCICIO Ahora requiero preparar 20 cajas de Petri con 20 mL de medio BHI sólido (agar BHI)
¿Cuánto peso de polvo?
¿Cuánto peso de AGAR?
¿Cuánto mido de agua desionizada?
Calculo de peso del medio deshidratado
Calculo de agar para convertirlo en medio sólido (2%)
Considerando que en tu laboratorio únicamente tienen el medio deshidratado para preparar caldo y agar bacteriológico

## Slide 44: TAREA ¡Me compraron mi agar BHI!
Se requiere preparar 50 tubos inclinados de 13X100 con 3 mL de medio BHI sólido (agar BHI)
Se requiere preparar 20 cajas de Petri con 20 mL de medio BHI sólido (agar BHI)
¿Cuánto peso de medio deshidratado?
¿Cuánto mido de agua desionizada?
Realiza el análisis de funcionalidad de componentes
Realiza el análisis de funcionalidad de los componentes y los cálculos para preparar lo siguiente:

## Slide 45: Antes de prepara un medio: Debes realizar un BUEN LAVADO de cristalería
DETERGENTE NEUTRO
AGUA CORRIENTE
SOLUCIÓN 1:10 ö 1:20
Material de Cristal.
Lavado con jabón neutro diluido con apoyo de escobillón y/o esponja. Enjuague con agua corriente
Enjuague final con agua destilada
Comprobación por lote al azar: uso de indicador: trazas de jabón= pH básico
1
2
AGUA DESIONIZADA
3
1
2
3
4
4

## Slide 46: Práctica en casa: Lavado de material de laboratorio en casa
Designar una esponja y escobillón solo para lavar el material de microbiología.
Enjuagar con abundante agua.
Verificar pH de material: 7-7.5
  Colocar una gota de indicador sobre el vidrio de uno de los recipientes.

## Slide 47: Práctica en casa opción 1: Preparación de cajas de Petri y pipetas de vidrio en horno
Envolver cajas de Petri en papel Kraft.
Esterilizar en horno a 180°C/1 h
Colocar filtro de algodón
Envolver con papel Kraft
Esterilizar en horno a 180°C/1 h

## Slide 48: Práctica en casa opción 2: Preparación de cajas de Petri y pipetas de vidrio en horno esterilización en olla de presión
Envolver cajas de Petri en papel Kraft.
Esterilizar en horno a alta presión 15 min.
Colocar filtro de algodón
Envolver con papel Kraft
Esterilizar en horno a alta presión 15 min.

## Slide 49: Práctica en casa opción 3: Desinfección de cajas de Petri de plástico ( Asumimos el riesgo de contaminación asociado a la falta de mecanismos de esterilización)
Aplicable para cajas reutilizadas o
Cajas de Petri diseñadas con materiales reciclables en casa
Realizar el procedimiento con manos enguantadas y desinfectadas, de preferencia en zona aséptica
Impregnar una torunda de algodón limpia con alcohol al 70%.
Limpiar la parte interna de la caja con la torunda de algodón
Guardar en bolsa desinfectada (de preferencia Ziploc nueva) hasta su uso.
(Recuerda que existen algunas limitantes como es el efecto tóxico de los residuos de etanol y que no es posible la eliminación de las formas de resistencia de algunos microorganismos)

## Slide 50: Opciones para medir volúmenes y pesos en casa
Volumen
Peso
Agar
Medida rasa, pasar un cuchillo sobre la cuchara para quitar exceso, tomado de recetasgratis.net

## Slide 51: Pasos generales para preparar un medio de cultivo
1. CALCULAR el peso y volumen de medio requerido.
2. PESAR con precisión la cantidad requerida.
3. DISOLVER los componentes en agua desionizada
4. AJUSTAR pH con HCl o NaOH 0.5 M
5. Si se trata de MEDIOS SÓLIDOS O SEMISÓLIDOS agregar el agar después de ajustar pH y calentar hasta FUNDIR el agar
6. DISTRIBUIR en los recipientes apropiados
7. ESTERILIZAR lo medios
8. En caso de que se requiera medio en placas, dejar enfriar 45-50°C y vertir.
9. Etiquetado y almacenamiento en refrigeración (5°C).

## Slide 52: PREPARACIÓN DE MEDIOS LÍQUIDOS Y SEMISÓLIDOS GENERAL CON BASE EN CALDO COMERCIAL Y AGAR-AGAR
BASE DE CALDO NUTRITIVO
H2O Desionizada
MEDIO LÍQUIDO
DISOLVER
Distribuir 3 mL / tubo de 13 x 100
AGAR-AGAR
CALCULAR MEDIO y AGUA
MEDIO LÍQUIDO SOBRANTE
Agregar 0.8%
Fundir con calentamiento moderado y agitación ocasional.
Colocarles tapones de algodón
Colocarles tapones de algodón
Distribuir 3 mL/tubo de 13 x 100.
ESTERILIZAR en autoclave
121°C/15 lb/in2/15 min
Almacenar a 5°C en posición vertical

## Slide 53: PREPARACIÓN DE MEDIOS SELECTIVOS LÍQUIDOS EN CASA
Caldo sin sal
1 Taza+ carne de su elección.
Hervir 15 min
Caldo desengrasado
Agregar 5 mL de
Indicador col morada
Decantar y desengrasar /volver a hervir
Preparar soluciones sobresaturadas de NaCl y azúcar
DISTRIBUIR
VOLUMEN TOTAL
3 mL
pH
%NaCl
%Azúcar
(Sacarosa)
1
2
Solubilidad NaCl=
36 g/100 mL
Solubilidad azúcar=
133 g/100 mL
1mL vinagre+ 2mL de caldo
3.0 mL de caldo
3.0 mL de caldo+
Bicarbonato hasta vire verde
1
2
3
4
3.0 mL de caldo
1 mL NaCl+ 2mL de caldo
1.5 mL NaCl+ 1.5mL de caldo
3.0 mL de caldo
1
2
3
3
0.5 mL sac+ 2.5mL de caldo
1 mL sac+ 2.5mL de caldo
Agregar volumen por tubo
Esterilizar por tindalización
Ebullición 3 días/ microondas (baño maría)
Colocar tapón de algodón
Comprobar esterilidad incubando a T ambiente/ 1 día
Etiquetar
(parte de en medio, no en la boca)
Selecciona tu inhibidor:
Refrigerar

## Slide 54: PREPARACIÓN DE MEDIOS SEMISÓLIDO
Caldo sin sal
1 Taza+ carne de su elección.
Hervir 15 min
Caldo desengrasado
Agregar 5 mL de
Indicador col morada
Decantar y desengrasar /volver a hervir
DISTRIBUIR
VOLUMEN TOTAL
5 mL en tubo
4
Esterilizar por tindalización
Ebullición 3 días/ microondas (baño maría).
(Junto con los tubos de caldo)
Colocar tapón de algodón
Comprobar esterilidad incubando a T ambiente/ 1 día
Colorar 50 mL en recipiente de vidrio desinfectado
Agregar 1/16 (0.06g) de agar o grenetina y disolver con cucharilla desinfectada con alcohol
Fundir la grenetina, hirviendo en olla o en microondas/60s
Desechar
el resto
Etiquetar
La punta de la cucharilla
Usar el sobrante de la preparación de los medios líquidos
Control
Refrigerar

## Slide 55: PREPARACIÓN DE MEDIOS SÓLIDOS INCLINADOS EN TUBO
BASE DE AGAR NUTRITIVO
H2O Desionizada
MEDIO SÓLIDO FUNDIDO (TRANSLÚCIDO)
Distribuir 4 mL / tubo de 16 x 150 . (4 tubos/ equipo; total 8 tubos)
CALCULAR
Colocarles los tapones de rosca, dejándolos ligeramente holgados
ESTERILIZAR
121°C/15 lb/in2/15 min
SOLIDIFICAR sobre un plano inclinado para favorecer la formación del “pico de flauta”.
DISOLVER Y FUNDIR
Almacenar a 5°C en posición vertical

## Slide 56: PREPARACIÓN DE MEDIO SÓLIDOS INCLINADO
Caldo sin sal
1 Taza+ carne de su elección.
Hervir 15 min
Caldo desengrasado
Agregar 5 mL de
Indicador col morada
Decantar y desengrasar /volver a hervir
DISTRIBUIR
VOLUMEN TOTAL
3 mL en tubo
4
Esterilizar por tindalización
Ebullición 3 días/ microondas (baño maría).
(Junto con los tubos de caldo)
Colocar tapón de algodón
Inclinar usando un trapo doblado, el agar no debe tocar el tapón
Colocar 100 mL en recipiente de vidrio
Agregar 2 cucharaditas de agar o grenetina y disolver con cuchara desinfectada con alcohol
Fundir la grenetina, hirviendo en olla o en microondas/60s
Comprobar esterilidad incubando a T ambiente/ 1 días
PRESERVAR
PARA CAJAS
Etiquetar
(parte media, no en la boca)
Usar el sobrante de la preparación de los medios líquidos
Control
Refrigerar

## Slide 57
BASE DE AGAR NUTRITIVO
H2O desionizada
MEDIO SÓLIDO FUNDIDO (TRANSLUCIDO)
PREPARACIÓN DE MEDIOS SÓLIDOS EN PLACA EN LABORATORIO CON BASE EN MEDIO COMERCIAL
CALCULAR
DISOLVER Y FUNDIR.
ESTERILIZAR
121°C/15 lb/in2/15 min
Colocarle tapón de algodón y Capuchón de papel kraft
~50-52°C
VACIAR 15-20 mL del medio en CAJAS DE PETRI
Tapar y dejar solidificar a T.A.
Voltear y almacenar a 4°C
Muestreo de control de vertido en placa
Usando técnica aséptica

## Slide 58: PREPARACIÓN DE MEDIO SÓLIDO EN CAJAS
Caldo sin sal
1 Taza+ carne de su elección.
Hervir 15 min
Caldo desengrasado
Agregar 5 mL de
Indicador col morada
Decantar y desengrasar /volver a hervir
Agregar
3 mL de solución
Sobresaturada
de azúcar
4
Esterilizar por tindalización
Ebullición 3 días/ microondas (baño maría).
(Junto con los tubos de caldo)
Vaciar en 3 cajas estériles
(o desinfectadas según sea su caso particular)
Colocar 100 mL en recipiente de vidrio
Agregar 2 cucharaditas de agar o grenetina y disolver con cuchara desinfectada con alcohol
Fundir la grenetina, hirviendo en olla o en microondas/60s
(Tomar de los 97 mL restantes del medio inclinado)
Incubar T ambiente/ 1 días
Usando técnica aséptica
Desechar el resto
a basura orgánica
Etiquetar
Control de
esterilidad
Usar el sobrante de la preparación de los medios líquidos
Refrigerar
Control de
crecimiento
Abrir al ambiente 10 min e
Incubar a T amb, 1 día

## Slide 59
CONTROL DE ESTERILIDAD DEL VERTIDO EN PLACA
Etiquetar las cajas
(En la base, por la orilla de la caja)
Incubar a 37°C/18-24h
Seleccionar una muestra del lote preparado
Revisar crecimiento
No hay crecimiento
(no colonias)
Si hay crecimiento
(no colonias)
Se rechaza el lote
(volver a preparar)
Liberar el lote
Etiquetar y
refrigerar
INCUBAR EL POSICIÓN INVERTIDA
(evita que caída agua de condensación)

## Slide 60: Controles de calidad en medios de cultivo
Debe realizarse control de calidad de los medios de cultivo. De acuerdo a un método científico (NOM-210-SSA1-2014, 7.3)
Realizar control de medios de cultivo con cepas tipo (evaluación biológica/Cepas ATCC) y evaluación física (NOM-210-SSA1-2014, H.11.6). Las cepas tipo usualmente se encuentran descritas en las hojas de instrucciones de uso del medio de cultivo proporcionadas por el proveedor
Realizar controles de calidad de vertido en placa para evaluar adecuado vertido en zona aséptica.
Notes: Resuma la investigación entre tres y cinco puntos.

## Slide 61: Control de medios de en casa después de 1 día de incubación a temperatura ambiente.
Revisen si hay crecimiento en medios sólidos:
  Presencia de colonias bacterianas
  Presencia de hongos filamentosos
  ( Si hay crecimiento de colonias, monitoreen su desarrollo, registren su tamaño, color, si hay cambios con el tiempo, se usarán después)
Revisen si hay crecimiento en medios líquidos
  Presencia de turbidez, sedimento, filamentos, membranas superficiales o anillos de crecimiento
  Vire del indicador hacia pH ácidos o básicos
  Registra tus resultados

## Slide 62: Calidad microbiológica del aire
Uso de un sistema de muestreo de aire
INSHT, NTP 299: Método para el recuento de bacterias y hongos en aire
Donde W= flujo de muestreo y t= tiempo de muestreo,
UFC= conteo de unidades formadoras de colonias
Método de sedimentación de Omeliansky
-1
b= área de la caja de Petri (para 90 mmX15=65 cm2)
t= tiempo de muestreo

## Slide 63: CUENTA EN PLACA DE BACTERIAS AEROBIAS
Se basa en CONTEO DE COLONIAS (CUENTA COLONIAS) desarrolladas después de incubar en los medios adecuados y condiciones adecuadas
    Medio: Agar cuenta estándar/Agar Triptona-soya-Extracto de levadura
    Criterios de cuantificación (10.1.1):
      Seleccionar cajas en el intervalo confiables de 25-250 colonias
      Límite de detección (sensibilidad)=25 UFC/ mL –líquidos, UFC/g- sólidos Mesófilos aerobios.
      Fuera del intervalo añadir a resultados la leyenda “valor estimado”
CONDICIONES DE INCUBACIÓN DE BACTERIAS AEROBIAS
NOM-092-SSA1-1994
Las UFC= unidades formadoras de colonias= una célula o un agregado de células que originan una colonia (Gamazo C. et al, 2005)
*Para el caso de agua 35± 2°C/24 h

## Slide 64: MESÓFILOS AEROBIOS –CUENTA EN PLACA
Análisis de aire, se filtró con unidad Biostage a un flujo de 18 L/min durante 10 min en agar cuenta estándar incubado a 37°C/24 h y se obtuvo el resultado de la imagen
CONTEO 21 UFC, fuera del intervalo confiable 25-250 UFC, se debe agregar
“valor estimado”
Informe:
12 X10 UFC/m3 “valor estimado” de bacterias mesófilas aerobias en agar cuenta estándar, incubado a 37°C/24 h con muestreador Biostage
Conversión de L a m3
Inverso del flujo de muestreo
Conteo en tiempo de muestreo
2 cifras y notación científica
Unidades UFC/m3

## Slide 65: Si fuera por sedimentación a 10 min
-1
b= área de la caja de Petri (para 90 mmX15=65 cm2)
t= tiempo de muestreo
)-1= 1650 UFC/m3
17 X10 UFC/m3 “valor estimado” de bacterias mesófilas aerobias en agar cuenta estándar incubado a 37°C/24 h, por sedimentación

## Slide 66: CUENTA EN PLACA DE AGAR PAPA DEXTROSA 25°C/5 DÍAS EN AIRE
Análisis de aire, se filtro con unidad Biostage a un flujo de 18 L/min durante 5 min en agar papa dextrosa incubado 25°C/5 días y se obtuvo el resultado de la imagen
CONTEO 15 UFC, dentro del intervalo confiable 10-150 UFC
Informe:
17X10 UFC/m3 de mohos en agar papa dextrosa, incubado a 25°C/5 días con muestrador Biostage

## Slide 67: Si fuera por sedimentación a 10 min
-1
b= área de la caja de Petri (para 90 mmX15=65 cm2)
t= tiempo de muestreo
12 X10 UFC/m3 de mohos en agar papa dextrosa, incubado a 25°C/5 días, por sedimentación
)-1= 1153 UFC/m3

## Slide 68: Comprobar el crecimiento microbiano en agar en placa (medio sólido en caja de petri) de muestra de aire
  Seleccionar una caja de Petri
  Etiquetar la caja: Por la base: fecha, medio (agar caldo de … col morada), muestra de aire.
  3. Selecciona un lugar de tu jardín o parque más cercano, y manten abierta tu caja totalmente por un periodo de 10 minutos.
  4. Cierra tu caja y colocale dos pedacitos de cinta masking.
  5. Incuba en tu caja de incubación de 3-5 días. Monitorea el crecimiento de colonias microbianas que se desarrollan en tu medio de cultivo
  6. Al final del 5° día cuenta el número de colonias que crecieron sobre tu agar
  7. Preserva tu cultivo, ya que lo utilizarás para practicas las técnicas de inoculación

## Slide 69: Controles de esterilización
Verificar el ciclo de esterilización de autoclaves con indicador biológico y termómetro de máximas calibrado o verificado (NOM-210-SSA1-2014,H.11.4)
Autoclave: indicador biológico (Bioindicador):
Geobacillus stearotermophilus ATCC 9263, pasar por proceso de esterilización, incubar a 56+/- 2°C

## Slide 70: EJERCICIO ¿El proceso de esterilización fue adecuado para ambas autoclaves? ¿Por qué?
Autoclave 1
Autoclave 2
Control de viabilidad
Resultado después de
Incubar 55°C
Control de viabilidad
Resultado después de
Incubar 55°C

## Slide 71: EJERCICIO Planeación de preparación de medios de cultivo
Requiero hacer 50 tubos inclinados de 13X100 con 3 mL de medio BHI sólido (agar BHI)
Requiero hacer 20 cajas de Petri con 20 mL de medio BHI sólido (agar BHI)
1.Realiza tus cálculos para preparar cada uno de los medios
2. Realiza un diagrama de flujo para la preparación de los medios de cultivo, indica condiciones de esterilización (materiales y medios), controles de esterilidad (indicadores) y etiquetado y almacenamiento
3. Finalmente realiza el análisis de la funcionalidad de los componentes del medio y clasifícalo de acuerdo a su composición, estado físico y aplicación

## Slide 72: Material de consulta adicional
Técnica aséptica, desinfección y esterilización
Preparación de medios de cultivo
Preparación de medios de cultivo
https://www.youtube.com/watch?v=xl264TosO5s o
https://www.youtube.com/watch?v=miga09gVMyY
La técnica aséptica
https://www.youtube.com/watch?v=4C6qzXmdP3I&t=12s
Presentación métodos de esterilización
https://www.youtube.com/watch?v=P8oJokrcr-s
Procedimiento de empaque de material para esterilización- Se practicará con los alumnos empaque de cucharas, pipeta (lapicero) y gorro para frasco.
https://www.youtube.com/watch?v=Nw5DkCnVEWw
Procedimiento empaque esterilización calor seco
https://www.youtube.com/watch?v=6_Ma7E46jyg
Manejo de la autoclave
https://www.youtube.com/watch?v=WOE7SBS1HQk o
https://www.youtube.com/watch?v=SKPrmRPnyzc
Esterilización con óxido de etileno
https://www.youtube.com/watch?v=OvRCqZ50K6Q&list=PLiQNaNlvL46INjiKAEUx_Sd8XZ6ehSHcS
Esterilización radiación ionizante
https://www.youtube.com/watch?v=JK16ZK5veJs
Esterilización por filtración
https://www.youtube.com/watch?v=JPcJn6HKMg4
Cadena de proceso de esterilización
https://www.youtube.com/watch?v=roFcH88_c3I&t=45s
La central de esterilización
https://www.youtube.com/watch?v=oK0ElQuWaIE