## Slide 1: AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS
Microbiología experimental
Elaborado por Micro Exp.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010129183459
Dudas y sugerencias en Inbox Micro Exp

## Slide 2: ¿PARA QUÉ AISLAR?
z

## Slide 3: PASO PREVIO A LA IDENTIFICACIÓN: PURIFICACIÓN-CULTIVO AXÉNICO

## Slide 4: ¿CÓMO LOGRAR UN AISLAMIENTO?

## Slide 5: 1.1 Separación física: USO DE DILUCIONES
Disminuir concentración con solución salina isotónica/ agua peptonada.
Vertido en placa.

## Slide 6: 1.2 SEPARACIÓN FÍSICA Por agotamiento de un inóculo
Disminuir concentración con asa
Extensión superficial con asa
Obtención de colonias aisladas

## Slide 7: 2. APROVECHAR CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE DESARROLLO
2.1 Requerimientos de oxigeno
2.2 Producción de endosporas
2.3 Temperatura de crecimiento

## Slide 8
2.5 Presión osmótica
2.4 pH de desarrollo
2.5 Características metabólicas

## Slide 9: 3. USO DE MEDIOS SELECTIVOS
USO DE INHIBIDORES
  Seleccionar una población con características específicas:
    Antibióticos
    Tensoactivos
    Colorantes
MEDIOS SELECTIVOS DIFERENCIALES
  INHIBIDOR+ INDICADOR
    Selecciona una población
    Expone característica metabólica.
    Dependiente de tiempo de incubación
USO COMBINADO CON SEPARACIÓN FÍSICA.

## Slide 10: ¿Qué NECESITO SABER?
INHIBIDOR:?
INDICADOR:?
  ¿QUE TIPO DE INDICADOR? (pH, Redox)
    Positivo
    Negativo
    Sin inocular
FUENTE PRIMARIA DE C: ?
FUENTE SECUNDARIA DE C:?
FUENTE DE NITRÓGENO:?
TIEMPOS Y CONDICIONES DE INCUBACIÓN
INTERPRETACIÓN

## Slide 11: ANÁLISIS DE MEDIOS
Medio | Color inicial | Composición | Fuentes de C | Inhibidor | Condiciones de incubación | Indicador | Interpretación | Microorganismos | 
Nombre del medio | Color antes de inocular | Listado y concentración de componentes del medio de cultivo (g/L) | Fuente primaria o principal, fuente secundaria de C | Componente o condición de inhibición/ Espectro de inhibición | Tiempo y temperatura de incubación | Mecanismo de acción (Redox/ pH/ complejos) | Interpretación con base en el diseño del medio (tomar en cuenta inhibidor, condiciones e indicadores) | Características de crecimiento de un microorganismo en el medio | 
(Agar EMB) | (Purpura vinoso) | Peptona 10.0 g | Fuente primaria: Lactosa-sacarosa | Eosina | Temperatura: 35-37°C | Eosina | POSITIVO | Escherichia coli | Colonias purpuras-azules con centros oscuros y brillo verde metálico
 |  | Lactosa 5.0 g | Fuente secundaria: Peptona | Azul de metileno (colorante) | Tiempo: 24 h | Azul de metileno (colorante) | Fuerte acidificación fermentación de lactosa= colonias oscuras con presencia de brillo verde metálico | Klebsiella pneumonie | Colonias mucoides purpuras con centro oscuro
 |  | Sacarosa 2.0 g |  | Se forma un complejo tiazina-eosinato que tiñe las estructuras neutras | Aerobiosis | El complejo tiazina-eosinato relación 1:1 es dependiente del pH | Ligera acidificación fermentación de lactosa-sacarosa= colonias purpura oscuras. |  | 
 |  | Fosfato dipotasico 2.0 g |  | Inhibe los microorganismos Gram (+) |  | En condiciones muy ácidas se forma un enlace amida entre los dos colorantes que presenta una coloración verde metalica | NEGATIVO |  | 
 |  | Eosina 0.4 g |  |  |  |  | No acidificación del medio. Utilización de fuente secundaria de C= peptonas, color del medio o rosa claro |  | 
 |  | Azul de metileno= 0.065 g |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Agar= 13.5 g |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Agua 1000 mL |  |  |  |  |  |  | 
 |  | pH= 7.2+/- 0.2 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: ETAPAS DEL AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS
INOCULACIÓN INICIAL
  Selección de medios selectivos diferenciales para la población objetivo e inoculación.
  Puede utilizarse un preenriquecimiento para recuperar la población objetivo.
  Al final de incubación, verificar pureza mediante tinción de Gram
RESIEMBRA (PURIFICACIÓN)
  Seleccionar una colonia, suspender en SSI
  Verificar pureza mediante tinción de Gram.
  En caso de no estar puro, realizar nuevamente la resiembra
CONSERVACIÓN
  Aplicar alguna técnica de conservación a corto, mediano o largo plazo hasta llevar a cabo la IDENTIFICACIÓN

## Slide 13: AGAR MC CONKEY
Fuente C primaria:
  Lactosa
Fuente C secundaria:
  Peptonas
Inhibidor:
  Sales biliares
  Cristal violeta
Indicador
  Rojo neutro
Población objetivo
  Bacterias coliformes Gram (-)
Lactosa (+)
Lactosa (+)/ halo precipitado sales biliares
Lactosa (-)

## Slide 14: INTERPRETACIÓN/Mc CONKEY
Bacteria resistente a las sales biliares. Fermenta la lactosa.
Probablemente coliforme

## Slide 15: INTERPRETACIÓN MC CONKEY
Bacteria resistente a las sales biliares
No fermentadora de lactosa

## Slide 16: AGAR MANITOL SAL (MSA)
Fuente C primaria:
  Manitol
Fuente C secundaria:
  Digerido pancreatico y extracto de carne
Inhibidor:
  NaCl 7.5%
Indicador
  Rojo fenol
Población objetivo
  Bacterias halotolerantes, usualmente Gram (+). Cocos

## Slide 17: FERMENTACIÓN DE MANITOL

## Slide 18: INTERPRETACIÓN /MSA
Bacteria halotolerante
Fermentadora de manitol

## Slide 19: AGAR SABOURAUD +ROSA DE BENGALA (SRB)
Fuente C primaria:
  Dextrosa
Fuente C secundaria:
  Peptona de Soya
Inhibidor:
  Rosa de Bengala
  Puede agregarse cloranfenicol
Indicador
  No contiene
Población objetivo
  Microorganismos osmotolerantes:
  Hongos levaduriformes y filamentosos

## Slide 20: AGAR K9
Fuente C primaria:
  El CO2 procedente del aire
Fuente C secundaria:
  No existe
Inhibidor:
  CO2 como única fuente de C
  Fuente de energía Fe (II)
  pH= 2.5
Indicador
  Oxidación de Fe(II) a Fe (III)
Población objetivo
  Bacterias acidófilas quimiolitótrofas

## Slide 21: AGAR ANAERÓBICO DE BREWER
Fuente de C
  Digerido pancreático
Inhibidor:
  Incubación en atmósfera libre de oxígeno
Indicador
  Azul de metileno
Población objetivo
  Microorganismos anaerobios

## Slide 22: JARRA DE ANAEROBIOSIS
H2 y CO2

## Slide 23: ESTRATEGIAS PARA EL AISLAMIENTO DE MICROORGANISMO
Caso problema

## Slide 24: CASO 1
Dentro de tus labores en el departamento de control de calidad de la prestigiosa empresa en la que trabajas, te solicitan que por favor aísles a partir de una muestra de leche en polvo al posible microorganismo responsable de una serie de malestares en los consumidores del producto final, los cuales incluyen vómito proyectivo, diarreas y deshidratación etc.
Se sospecha que la gente en contacto con la materia prima no guarda las buenas prácticas de higiene y seguridad.
A partir de a sintomatología el médico responsable sospecha de una posible intoxicación por estafilotoxina (S. aureus), presencia de bacterias esporuladas (B. cereus), presencia de contaminación fecal (E. coli o Salmonella sp.) o ambas.
Desarrolla la metodología que utilizarías para descubrir al AGENTE ETIOLÓGICO de esta enfermedad.
Indica medios de cultivo y su criterio de selección, condiciones de incubación, método de inoculación y características morfocoloniales esperadas para ambos casos. (se sugiere un cuadro o diagrama de flujo).

## Slide 25: PASO 1 IDENTIFICAR EL PROBLEMA
Siempre que se comienza un trabajo de aislamiento debes considerar:
  Naturaleza y procedencia de la muestra
    ¿Qué microorganismos pueden estar asociados a la muestra?
    ¿Existen medios de cultivo selectivos para la posible población microbiana responsable?
    ¿Cuáles son las condiciones de cultivo del posible microorganismo responsable?

## Slide 26: PASO 2 DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Selecciona cuidadosamente los medios de cultivo de acuerdo a las población (es) microbiana (s) sospechosa(s):
  Si se trata de un microorganismo entérico, tal vez convenga utilizar un medio con sales biliares, si de la piel, tal vez un medio con alta concentración de NaCl
  Si existe alguna característica metabólica que permita su diferenciación, no dudes en utilizer un medio selectivo y diferencial: fermentación´manitol, lactose, etc.
  Si es possible utilizer un pretratamiento de selección: llevar a ebullicion (esporulados)

## Slide 27
  Selecciona las condiciones de incubación:
    Si el microorganismos es anaerobio estricto puedes requerir una jarra de anaerobiosis
    Selecciona la temperatura óptima de crecimiento:
      Si afecta la salud y se desarrolla dentro del ser humano probablemente sea un mesófilo con temperatura óptima de 37°C (Bacterias mesófilas)
      Si se trata de un psicrótrofo que crece en un alimento sin causar infección, tal vez convenga una temperatura de 28°C (Bacterias psicrótrofas y hongos)
      Si se trata de un microorganismo que pudo pasar por un proceso a altas temperaturas puede utilizarse 55°C (Bacterias termodúricas)
    Selecciona el tiempo de crecimiento
      Bacterias 18-24 h, hongos levaduriformes 48-72 h, Actinobacterias 5-7 días, hongos filamentosos 5-7 días.

## Slide 28: PASO 3 INOCULACIÓN
Realiza la inoculación en los medios seleccionados
  Considera que la muestra que tienes es única y limitada, por tanto, debes aprovecharla al máximo, conviene suspenderla y homogeneizarla en solución salina o agua peptonada
  En algunos casos, puede utilizarse un medio de enriquecimiento selectivo para favorecer la recuperación de la población objetivo.
  RECUERDA INOCULAR CON LA TÉCNICA ADECUADA: ESTRIADO POR CUADRANTE RADIAL O SIMPLE, EL OBJETIVO ES OBTENER COLONIAS AISLADAS

## Slide 29: PASO 4 RESIEMBRA Y VERIFICACIÓN DE PUREZA
Revisar las características morfocoloniales y microscópicas
  Si son bacterias, conviene una tinción de Gram
  Si son hongos levaduriformes, tinción simple
  Si son hongos filamentosos, impronta o microcultivo.
En caso de que el cultivo no este puro:
  Resuspender en SSI y resembrar en el mismo medio
    RECUERDA QUE SE REQUIEREN OBTENER COLONIAS AISLADAS
Este procedimiento debe repetirse hasta obtener un cultivo axénico

## Slide 30: PASO 5 CONSERVACIÓN DE LA CEPA
Si lograste obtener un cultivo axénico, conviene resembrarlo en un medio general o enriquecido para quitarle las fuentes de estrés de los medios selectivos, puedes utilizar BHI, TSA, YNB.
Toma en cuenta el tiempo de conservación y selecciona el método adecuado
  Resiembra periódica (días o semanas) - Transferir constantemente a un medio general
  Conservación en agua destilada estéril o agua de mar (días o meses) para hongos.
  Congelación (meses-años) –Transferir a recipiente estéril con crioprotector (glicerol, leche descremada , temperatura <-70°C
  Liofilización (años)- Transferir a ampolleta esteril, se sublima el agua de las células a baja presión.

## Slide 31: IDENTIFICACión de problema E INOCULACIÓN
¿Bacterias entéricas Gram (-)
Mc Conkey, EMB, ENDO?
¿Bacteria halotolerante productora de toxinas?
MSA

## Slide 32: ¿Bacteria esporulada?
Bacillus cereus. Tratamiento previo, hervir 5 min (93°C/5 min), medio general o medio cromogénico

## Slide 33: Análisis de medios de cultovo
Medio de cultivo | Criterio de selección (Diferencial) | Condiciones de incubación | Método de inoculación | Características morfocoloniales | Características microscópicas
McConkey | Las sales biliares seleccionan a las enterobacterias. Se puede observar la fermentación de la lactosa | 37°C 18-24 horas | Estría cuadrante radial | Escherichia coli- Enterobacteria Gram(-) fermentadora de lactosa Colonias rojas o rosas con halo de precipitado de sales biliares. Salmonella sp.- Enterobacteria Gram (-) no fermentadora de lactosa, presentam colonias incoloras o beige en este medio | Escherichia coli = Bacilo corto Gram (-) sin agrupación característica Salmonella sp.= Bacilo largo Gram (-) sin agrupación característica.

## Slide 34: RESIEMBRA Y VERIFICACIÓN DE PUREZA

## Slide 35: CONSERVACIÓN
LIOFILIZACIÓN
CONGELACIÓN
TRANSFERENCIA SERIAL
RESIEMBRA PERIÓDICA
=> IDENTIFICACIÓN BIOQUÍMICA
Agar CTA
Agar base sangre
Resembrar 1 vez a la semana
Puede mejorarse c/refrigeración
Congelar a -70°C
Uso de crioprotector:
Leche descremada, glicerol