MODELOS DE TRANSFERENCIA DE MASA PARA UNA

COLUMNA DE PAREDES MOJADAS

FT

Propósito

Deducir tres modelos para la humidificación de aire con una película de agua que circula en contracorriente en una columna de paredes mojadas:

El modelo del coeficiente convectivo de transferencia de masa

El modelo de la rapidez de transferencia de masa

El modelo del gradiente de presiones

Coeficiente convectivo de transferencia de masa

#### Evaporación de agua en aire

El balance de masa molar se hace en la fase gaseosa para la evaporación de la película de agua en contracorriente con el aire en el estado estacionario

Selección de una envoltura cilíndrica de altura   y  área

Utilice la siguiente nomenclatura para escribir matemáticamente el balance diferencial anterior

Flujo de aire libre de soluto, gmol Aire Seco / h Humedad molar del aire, gmol H2Ov / gmol AS Coeficiente convectivo individual de transferencia de masa molar gmol H2Ov / h cm2 atm Presión de vapor (pºA ) del agua en la interfase, atm Presión parcial del vapor de agua en el seno de la corriente del aire, atm A = Área normal a la dirección de la transferencia de masa molar, cm^2 Di = Diámetro interno de la columna, cm

Integración del balance diferencial de masa molar

a lo largo de la columna

(1) (2) Escribir como la presión de vapor y en términos de la humedad molar

......

| Humedad molar (3) (4) |  |
| --- | --- |

.....

Sustituyendo (4) en (2) se obtiene (5) Separando variables (6)

-----

| Suposiciones para resolver la ecuación (6) 1.- kg es aproximadamente constante 2.-Si la temperatura en el líquido varía mucho a lo largo de la columna, la temperatura en la interfase también variará y no será constante la presión de vapor. Sin embargo, si la variación de la temperatura del líquido no es grande, es razonable reemplazar por un valor constante correspondiente a la media entre los valores de entrada y salida Tomando la integral y aplicando las suposiciones se obtiene la ecuación (7) | (7) De tablas de integrales + C |
| --- | --- |

...........

Integrando ; donde ;

.....

Finalmente se despeja kg (8) = Es la presión de vapor promedio del agua líquida que baja por las paredes evaluada entre la entrada y salida de la columna

Rapidez de transferencia de masa NA

El balance de masa molar se hace también en la fase gaseosa

| Ecuaciones utilizadas Flujo de masa molar en gmol H2Ov / h Aplicada desde la interfase al seno de la fase gaseosa en el régimen permanente Rapidez de transferencia de masa molar en gmol H2Ov / h cm2 Aplicada desde la interfase al seno de la fase gaseosa en el régimen permanente | Donde Flujo de masa molar gmol / h Cantidad de masa molar transferida del componente A desde la interfase al seno de la fase gaseosa en gmol = Tiempo transcurrido en horas Coeficiente convectivo individual de transferencia de masa en gmol H2Ov / h cm2 atm Presión parcial del vapor de agua en la interfase en atm Presión parcial del vapor de agua en el seno de la corriente del aire en atm A = Área normal a la dirección de la transferencia de masa molar en cm2 Rapidez de transferencia de masa molar o flux molar en gmol / h cm^2 |
| --- | --- |

...

| Utilizando el balance molar de la primera ecuación (1) |
| --- |
| Sustituyendo la ecuación de rapidez de transferencia de masa molar desde la interfase al seno de la fase gaseosa en el régimen permanente en la ecuación (1) se obtiene (9) | Integrando Finalmente (10) |

Gradiente de presiones

El balance de masa molar se hace también en la fase gaseosa

Despejando el gradiente de presiones de la ecuación de rapidez de transferencia de masa molar ( y sustituyendo las ecuaciones (8) y (10) se obtiene: (8) (10)

...

(3)

(4)

Finalmente se obtiene (11)

#### FIN